## Slide 1
Производственные и бизнес системы на примере одной из систем
Notes: Добрый день, меня зовут Карпенко Дмитрий. Я ведущий специалист Управление автоматизации процессов блока "Материальные потоки и балансы" компании Сибинтек-СОФТ.
Если сказать общими словами, то отдел в котором я работаю занимается сопровождением и внедрением производственных и бизнес систем. Об одной из них мы сегодня Вам и расскажем. Рассмотрим её на примере нефтеперерабатывающего завода.

## Slide 2: СИБИНТЕК СЕГОДНЯ
Ижевск
Комсомольск-на-Амуре
Санкт-Петербург
Краснодар
Ставрополь
Туапсе
Нефтекумск
Волгоград
Мурманск
Архангельск
Сызрань
Салехард
Курган
Пенза
Ульяновск
Новокуйбышевск
Самара
Нефтеюганск
Красноярск
Усинск
Воронеж
Белгород
Брянск
Смоленск
Тамбов
Липецк
Орел
Южно-Сахалинск
Губкинский
Пойковский
Пыть-Ях
Ачинск
Томск
Кемерово
Новосибирск
Барнаул
Ванкорское месторождение
Юрубчено-Тахомское месторождение
Оренбург
Саратов
Нижневартовск
Рязань
Стрежевой
Иркутск
Чита
Благовещенск
Биробиджан
Хабаровск
Владивосток
Находка
Оха
Ноглики
Петропавловск-Камчатский
БЕ Москва
Уфа
8
РЕГИОНОВ
Центры макрорегионов
Региональные подразделения
БЕ Москва
Макрорегион Центр, г. Саратов
Макрорегион Юг, г. Туапсе
Макрорегион Поволжье, г. Самара
Макрорегион Западная Сибирь, г. Нефтеюганск
Макрорегион Восточная Сибирь, г. Красноярск
Макрорегион Дальний Восток, г. Хабаровск
Макрорегион Урал, г. Уфа
> 500
Реализуемых проектов в год
> 500
Информационных систем
> 100 000
Обслуживаемых пользователей
заказчиков
> 1 000
> 2 000
Предоставляемых
сервисов
52
Центра
компетенций
Москва
Notes: НПЗ и нефтедобыча в нашей стране - это очень крупный сектор экономики.
Заводы Роснефти расположены во многих крупных городах: Туапсе, Рязань, Комсомольск, Куйбышевск, Сызрань, Ачинск, Ангарск, Рязань, Саратов и многие другие…
И для каждого из этих заводов спутником прикреплён офис компании Сибинтек.
Мы занимаемся информационными технологиями на данных предприятиях. В 1999 году было принято решение, что сотрудники заводов должны заниматься технологическими процессами, а IT – сегмент поручить отдельной компании, которая централизованно будет оказывать сопровождение для всех заводов компании.
Таким образом мы уже 25 лет на рынке и постоянно растём.
Но для начала нужно понимать, что СИБИНТЕК и СИБИНТЕК – СОФТ – это дочерняя компания Роснефти, и для полного понимания системы, о которой сегодня пойдёт речь нужно немного углубиться в прикладную область, а именно в нефтепереработку.

## Slide 3: Автоматизация бизнес-процессов нефтеперерабатывающего завода
Notes: Сама прикладная часть для нашей производственной системы является нефтепереработка.
Сразу скажу, что я составлю для Вас общую картину не вдаваясь в подробности.
Если вы уже интересуетесь нефтепереработкой, либо химическими технологическими процессами производства, то тут вы сможете реализовать полностью свой потенциал совмещая с IT технологиями.
Но если вы далеки от этого, то в ходе работы вы сами всё узнаете т.к. мы много взаимодействуем с заводчанами, а они иногда очень любят рассказывать о своей работе).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объяснение схемы 1 вариант:
Представьте завод как огромный конвейер, где каждая установка — это отдельный цех со своей специализацией. Вот как это работает:
Подготовка нефти (ЭЛОУ-АВТ-6)
"Мойка нефти": На установке ЭЛОУ (электрообессоливающая установка) нефть очищают от солей и воды — как промывают овощи перед готовкой.
"Разделение на фракции": Затем на АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) нефть нагревают до 350°C и разделяют в 65-метровой колонне:
  Сверху улетают легкие фракции (бензиновые)
  В середине — дизельные
  Внизу остается мазут
Производство топлива (Каталитические установки)
Л-24/6 — "Бензиновая кухня": Перерабатывает тяжелые фракции в высокооктановый бензин с помощью катализатора
Л-35/100-300 и Л-35/100-600 — "Дизельные цеха": На этих установках получают зимнее и летнее дизтопливо. Цифры 300/600 — это производительность в тыс. тонн в год
Дополнительная переработка
Мазут с АВТ отправляют на битумные установки (для дорожного покрытия)
Газы перерабатывают на ГФУ (газофракционирующая установка)
Как это контролируется? Каждая установка оснащена:
500+ датчиков на Л-35/100-600
Автоматикой, передающей данные в АСОДУ
Системой аварийной остановки (срабатывает за 2 секунды.

## Slide 4: Где мы в Пирамиде CIM
Датчики, сенсоры, RFID-метки…
PLC/PAC
SCADA
MES
ERP
Уровень 4. Управление бизнес-процессами
Уровень 3. Управление производственными процессами
Уровень 2. Мониторинг и диспетчеризация
Уровень 1. Управление оборудованием
Уровень 0. Полевая автоматика
Notes: Каждая установка НПЗ генерирует огромный объем данных — от показаний датчиков до управляющих сигналов. Но как эти данные собираются и превращаются в полезную информацию? Вот где вступает иерархия автоматизации, известная как пирамида CIM. Давайте разберём её уровни...
0 уровень – полевая автоматика
На этом уровне находятся датчики, сенсоры, клапаны, приводы и другие исполнительные устройства. Они фиксируют и передают данные на следующие уровни.
1 уровень – управление оборудованием в PLC/PAC
PLC (программируемые логические контроллеры) и PAC (программируемые автоматизированные контроллеры) управляют логикой процессов локально. Например, если температура опустилась ниже заданного уровня, контроллер включает нагреватель.
2 уровень — диспетчерское управление и сбор данных в SCADA
SCADA помогает контролировать и мониторить показатели в реальном времени. Система собирает данные с PLC/PAC и передает их на устройство, где операторы отслеживают статус оборудования. MES, в свою очередь, использует данные из SCADA для дальнейшего анализа, планирования, координации и управления производством.
С развитием интернета вещей, MES может получать информацию напрямую от датчиков. Это возможно с помощью IoT-платформ.
3 уровень — управление процессами в MES
MES получает данные из SCADA или напрямую от датчиков и передает их в ERP-систему. Существуют также гибриды MES и ERP для управления производственными процессами, запасами, закупками и планированием.
4 уровень — управление бизнес-процессами в ERP
ERP (enterprise resource planning) – это софт для контроля бизнес-процессов компании. Система объединяет управление финансами, закупками, продажами, заказами, отчетностью и персоналом. ERP-системы не управляют производством напрямую. Они передают данные в MES, чтобы корректировать планы на выпуск продукции.

## Slide 5: Интегрированная система управления предприятием
Сервер РБД
Клиент
Клиент
Клиент
Клиент
Уровень датчиков
и исполнительных
механизмов
Лаб.
данные
Ручной
ввод
Рел
БД
DCS
PLC
SCADA
Уровень АСУТП
Сервер БДРВ
Клиент
Клиент
Клиент
Клиент
Уровень ИС производства
Уровень
бизнес-систем
Notes: Мы разобрали уровни автоматизации, но как данные с этих уровней превращаются в управленческие решения? Именно этим занимается АСОДУ
АСОДУ (Автоматизированная Система Оперативного Диспетчерского Управления) — это централизованная платформа, которая:
Агрегирует данные со всех уровней автоматизации: от показаний датчиков (Уровень 0) до команд от MES/ERP (Уровни 3-4).
Анализирует информацию в реальном времени, выявляя аномалии, тренды и возможности для оптимизации.
Почему без АСОДУ невозможно современное производство?
Ручной сбор данных устарел: Раньше инженеры тратили часы на обход оборудования с блокнотами. Теперь АСОДУ делает это автоматически — без ошибок и задержек.
Человеческий фактор: Оператор физически не может отслеживать сотни параметров одновременно. АСОДУ фиксирует все отклонения и выделяет самые важные.
Экономический эффект: Внедрение АСОДУ на НПЗ может дать до 20% снижения аварийности и 5–15% экономии ресурсов за счёт оптимизации процессов.

## Slide 6: Зачем нужен PI System
Notes: АСОДУ эффективно управляет производством, но для этого ей нужны точные и актуальные данные в реальном времени.
Как предприятия справляются с огромным потоком данных? Современные заводы, такие как нефтеперерабатывающие, оснащены тысячами датчиков, которые непрерывно собирают данные о температуре, давлении, расходе и других критически важных параметрах.
Проблема:
Данные поступают в режиме реального времени и в огромных объемах.
Если их просто накапливать, они превращаются в «информационный шум», который сложно анализировать и использовать.
Решение: PI System — это интеллектуальная платформа, которая:
Собирает данные с датчиков, оборудования и систем.
Структурирует и хранит их в удобном для анализа виде.
Предоставляет данные в реальном времени, чтобы инженеры и операторы могли быстро принимать решения.
PI System — это «мозг» предприятия, который превращает данные в полезные знания.

## Slide 7: Компоненты системы
PI (AF)
PI ACE
PI OPC Interface
PI ProcessBook
PI SDK/API
Notes: PI System — это промышленная платформа класса MES, обеспечивающая полный цикл работы с оперативными данными: от сбора до аналитики и визуализации. На Саратовском НПЗ система интегрирована с технологическим оборудованием, лабораториями и системами ручного ввода данных.
Ключевые компоненты:
PI Server Центральный узел системы, обеспечивающий:
  Сбор данных с тысяч датчиков в реальном времени
  Распределение информации между подсистемами
  Управление безопасностью и доступом
PI Data Archive Специализированная база данных временных рядов с уникальными возможностями:
  Хранение данных с точностью до микросекунд
  Эффективное сжатие без потери точности
  Быстрый доступ к архивным данным за 10+ лет
  Поддержка до 500,000 значений в секунду
PI Asset Framework (AF) Интеллектуальная подсистема для:
  Создания цифровых двойников оборудования
  Построения иерархических моделей производства
  Контекстного анализа данных (КПД, энергопотребление)
  Прогнозирования состояния оборудования
PI ProcessBook Основной инструмент визуализации:
  Создание интерактивных мнемосхем
  Отображение трендов в реальном времени
  Интеграция с Excel и другими BI-инструментами
  Поддержка VBA для кастомизации интерфейсов
PI ACE Вычислительная среда для:
  Создания сложных инженерных расчетов
  Автоматического пересчета показателей
  Прогнозной аналитики и оптимизации процессов
Интеграционные возможности:
  PI OPC Interface для подключения к АСУТП
  PI SDK/API для разработки custom-решений
  PI ODBC/OLEDB для интеграции с корпоративными системами
  PI ActiveView для веб-публикации мнемосхем

## Slide 8: Представление информации реального времени на производстве
Главный инженер
Руководитель
Отдел главного энергетика
Экономический
отдел
Отдел главного механика
Отдел главного технолога
Диспетчер
Производственный отдел
Плановый отдел
Экологический отдел
Notes: Мы рассмотрели, как PI System организует сбор и обработку данных. Но сердцем этой системы является специализированное хранилище — PI Data Archive. Чем оно отличается от обычных баз данных?
Специализация под временные ряды
  Оптимизирована для записи и чтения данных с временными метками (температура, давление и т.д.).
  Поддерживает микросекундное разрешение времени.
Эффективное хранение
  Сжатие данных до 90% без потери точности.
  Хранение истории за 10+ лет без снижения производительности.
Высокая производительность
  Запись до 500,000 значений в секунду.
  Мгновенный доступ к данным за любой период.
Преимущества для промышленности:
✅ Надёжность
Автоматическая буферизация данных при обрывах связи.
Резервирование и восстановление без потерь.
✅ Интеграция
Совместимость с Grafana, Power BI и другими инструментами.
Поддержка SQL-запросов через PI ODBC.

## Slide 9: Польза для производства
Контроль производственных процессов
Автоматические расчеты
Снижение аварийности
Отчеты без ручной работы
Notes: PI System помогает решать ключевые задачи на производстве:
Контроль производственных процессов
  Система непрерывно отслеживает параметры (температуру, давление, расход).
  Пример: Если температура в котле выходит за допустимые пределы, PI System сразу отправляет предупреждение.
Автоматические расчеты
  PI System автоматически рассчитывает важные показатели, такие как:
    Баланс массы сырья и продуктов.
    Энергопотребление оборудования.
    KPI (ключевые показатели эффективности) установок.
Снижение аварийности
  Анализ данных позволяет предсказать возможные проблемы, например:
  Износ оборудования.
  Риск аварийных ситуаций.
  Это помогает предотвратить простои и снизить затраты на ремонт.
Отчеты без ручной работы
  Инженеры больше не тратят время на ручной сбор данных.
  С помощью PI DataLink отчеты создаются автоматически, что экономит время и снижает вероятность ошибок.

## Slide 10: Используемые технологии и инструменты
ИТ-технологии:
C#, SQL, VB.Net
SQL Server, pgAdmin
PI-System
Grafana
Kecloack
Apache Kafka
Apache Airflow
IIS
Prometheus
Notes: Для разработки, администрирования и поддержки решений на базе PI System мы используем следующие технологии и инструменты:
C# и VB.Net:
Основные языки программирования для создания приложений, интеграции и автоматизации процессов.
Пример: Разработка скриптов для обработки данных или интеграции PI System с другими системами.
.Net Framework:
Платформа для разработки надежных и производительных приложений.
Пример: Создание для работы с данными.
SQL и SQL Server:
Для работы с базами данных, хранения и анализа информации.
Пример: Настройка и оптимизация баз данных, выполнение сложных запросов.
Visual Studio:
Основная среда разработки для создания, тестирования и отладки приложений.
Пример: Разработка модулей для PI System или интеграционных решений.
Дополнительные технологии (упоминаем без деталей):
Grafana – визуализация данных
Apache Kafka – потоковая обработка
Apache Airflow – оркестрация задач
Keycloak – управление доступом
Prometheus –БДРВ для ТИС-Переработки.
Требования к знаниям
«Желательные навыки кандидата»
Базовый SQL (SELECT, JOIN, агрегатные функции).
Опыт работы с C# или VB.NET (написание скриптов).
Понимание принципов работы с API.
Устное уточнение: «Глубокие знания не требуются — всему научим. Важна готовность работать с кодом и данными»

## Slide 11: Схема расположений уровней и масс в РВС
Масса
максимальная
Уровень максимальный по градуировке
Уровень мёртвой полости
Труба
Масса мёртвой полости
Нулевой уровень по градуировке
Масса технологическая
Уровень минимальный технологический
Понтон
Прибор
Масса полезная
Масса общая
Уровень
Масса максимальная технологическая
Масса свободная
Уровень максимальный технологический

## Slide 12: Как мы видим PI System?
Новшество, требование, обнаружение ошибки
Изучение, уточнение, макетирование
Выбор средств реализации, самая лучшая работа в мире
Нет предела совершенству, все переделать как надо
Заявка
Планирование
Реализация
Внедрение
Отрицание
Гнев
Принятие
Депрессия
Торг
Notes: Дима рассказал о технологиях и инструментах, которые используем в работе с PI System. Но как всё это выглядит на практике?
1. Обращение на 4it
Рассмотрим случай, когда мы только устроились а поступила задача на отдел: перейти на новую расчётную библиотеку.
Кто-то с завода подал обращение, где просит устроить переход. Ведётся обсуждение, планирование трудозатрат, дополнительных вводных данных для успешного внедрения расчётного модуля.
Изменение согласуется и начинается работа.

## Slide 13: Представление объектов и временных рядов в приложениях
Объекты и их свойства в модульной БД
Пример выгрузки временного ряда
Notes: В двух словах, как это изначально устроено.
Исходная архитектура системы была построена следующим образом:
Модульная база данных выступала центральным хранилищем, содержащим:
  Производственные объекты (резервуары, технологические потоки, установки)
  Теги (временные ряды) для хранения динамических показателей с датчиков
  Свойства объектов (статичные параметры):
    Уровень мёртвого остатка
    Масса плавающего покрытия
    Другие константы
  Чёткую привязку всех параметров к конкретным объектам
Механизм расчётов работал по триггерной схеме:
  Активация при поступлении новых значений (уровень, температура)
  Забор исходных данных из связанных тегов объекта
  Выполнение математических вычислений
  Запись результатов обратно в теговую структуру
Ключевое требование:
  Все расчёты должны были учитывать статические свойства (Property) объектов
  Эти данные хранились в той же модульной базе

## Slide 14: Схема расчёта после перехода
Module DB
Резервуар №52
Tag| Уровень
Tag| Температура
Tag| Плотность
Tag| Масса общая
Tag| Объём общий
Property| Град
Property| Понтон
Property| Уровень м.п.
Const| 1
Const| 2
Const| 3
Const| 4
Входные параметры
Tag| Уровень
Property| Уровень м.п.
Const| x
Выходные параметры
Tag| Масса общая
Property| x
Расчёт
Notes: После доработки функциональности модуля была реализована следующая схема взаимодействия:
Прямая интеграция с базой данных
Автоматическая подгрузка необходимых свойств при расчётах
Сквозная обработка данных в реальном времени
Результаты промышленного внедрения и выявленные проблемы
Система была успешно развернута на двух объектах:
Саратовский НПЗ - штатная работа
Рязанский НПЗ - критические сбои
Через 48 часов работы на рязанском сервере произошёл отказ, анализ которого показал:
Проблемы с памятью:
  Постепенный рост потребления ОЗУ расчётным модулем
  Линейная прогрессия (арифметическая)
  Достижение критического значения 8 ГБ за 2 суток
Проблемы с процессором:
  SQL Server потреблял 100% CPU-ресурсов
  Полная нагрузка на вычислительные мощности
  Неспособность системы обрабатывать другие запросы
Итоговый результат:
  Серверная инфраструктура не выдержала нагрузки
  Аварийное прекращение работы системы

## Slide 15: Схема расчёта после перехода с оптимизацией
Module DB
Резервуар №52
Tag| Уровень
Tag| Температура
Tag| Плотность
Tag| Масса общая
Tag| Объём общий
Property| Град
Property| Понтон
Property| Уровень м.п.
Const| 1
Const| 2
Const| 3
Const| 4
Входные параметры
Tag| Уровень
Property| Уровень м.п.
Const| x
Выходные параметры
Tag| Масса общая
Property| x
Расчёт
List
List
Notes: Задача обновилась. Обновлённая задача
Требовалось в кратчайшие сроки устранить:
Постоянный рост потребления оперативной памяти (до 8 ГБ за 2 дня).
Критическую нагрузку на SQL Server (100% CPU).
Анализ проблемы
При детальном разборе выяснилось:
При каждом расчёте система заново запрашивала из базы все данные объекта, включая статические (константы, свойства).
Это создавало:
  Избыточную нагрузку на БД (тысячи одинаковых запросов).
  Ненужное потребление памяти (повторная загрузка одних и тех же данных).
Принятое решение
1. Оптимизация работы с данными
Статические параметры (константы, свойства) теперь загружаются один раз при первом обращении к объекту.
Для этого создан кеш-список в памяти, куда помещается каждый объект, вызванный расчётом.
Как это работает:
Первый расчёт для объекта → данные (включая Property и константы) загружаются из БД и сохраняются в списке.
Последующие расчёты → система берёт статические данные из кеша, не обращаясь к базе.
2. Исправление скрытых ошибок
При ревью кода обнаружена случайная рекурсия, которая:
  Незаметно увеличивала потребление памяти.
  Создавала дополнительные запросы к SQL.
После её устранения нагрузка на память стабилизировалась.
Результаты
После внедрения изменений: ✅ Память:
Оперативная память перестала расти (стабильное потребление).
Нет утечек даже при длительной работе.
✅ База данных:
Нагрузка на SQL Server снизилась в разы.
Нет пиковых скачков CPU.
✅ Производительность:
Расчёты выполняются быстрее (меньше запросов к БД).
Система стабильно работает на Саратовском и Рязанском НПЗ.
Ключевые улучшения
Кеширование статических данных → уменьшение запросов к БД.
Устранение рекурсии → стабилизация памяти.
Сквозная оптимизация → система стала предсказуемой и масштабируемой.

## Slide 16
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ ООО «СИБИНТЕК-СОФТ»
Стать профи в ИТ
Быть участником масштабных проектов
Решать интересные задачи и ставить амбициозные цели
16